## Slide 1
Ponente : Ricardo Gallo (Believe Green LLC, Chicago, EE. UU.)
TOKAMAK ESFÉRICO
El caso “STEP ( Tokamak esférico para la producción de energía )”
UKEA, Reino Unido (*)
(*) Este Informe se basa en una publicación de The Royal Society, en la edición especial ( Philosophical Transacciones A) de su estimado diario.
NFR-04

## Slide 2
CONTENIDO
1. ¿Qué son los TOKAMAKS ESFÉRICOS?
2. El Programa STEP (Tokamak Esférico para la Producción de Energía)
3. Configuración básica de la Planta Prototipo STEP (SPP)
4. Hipótesis y ambición
5. Descripción general del diseño conceptual : una cuestión de elecciones y compensaciones
6. Quemadura de plasma
7. Sistema de control de plasma
8. La jaula magnética
9. Desbloqueo de mantenimiento. Diseño STEP para el mantenimiento y construcción de juntas magnéticas de reensamblaje
10. Gestión del calor: componentes dentro del recipiente
11. Desarrollo de materiales para centrales eléctricas desde la perspectiva del ciclo de vida
12. Proyecto de reposición sostenida y autosuficiencia de tritio
13. Producir energía neta
14. Seguridad: Un enfoque proporcionado en una aplicación incierta
15. Digital: Acelerando el viaje
16. Optimización de costos del programa STEP
17. Maduración del diseño: Desafíos en la maduración de una planta de energía de fusión, la primera de su tipo
Noviembre 2024

## Slide 3
1 - ¿Qué son los TOKAMAKS ESFÉRICOS?
Los Tokamaks esféricos , también llamados Tokamaks compactos , tienen una forma más esférica o de manzana con núcleo, en lugar de la forma tradicional de rosquilla, en la que la columna central es más delgada. Este diseño crea un sistema de confinamiento magnético más compacto y eficiente,
Son más pequeños y compactos.
Utilizan campos magnéticos más elevados, a menudo habilitados por superconductores avanzados.
Son potencialmente más rentables y escalables, y apuntan a una aplicación comercial más rápida que el ITER, mucho más grande y complejo.

## Slide 4: 2 - El Programa STEP (Tokamak Esférico para Energía) Producción )
STEP è un programa de asociación industrial financiado por el gobierno del Reino Unido, diseñado para ampliar un suministro coherente de energía de fusión. Patrocinado por el Departamento de Energía y Net Zero , es parte de la Cartera de Proyectos Principales del Gobierno y es el programa de fusión insignia del Reino Unido .
Esta no es una solución final para el Proyecto STEP, sino un paso de adaptación hacia la creación de una central eléctrica que se construirá en la antigua central eléctrica de carbón de West Burton en Nottinghamshire , donde se están realizando trabajos de caracterización ambiental y del sitio.
Esta no es la hoja de ruta definitiva para el Proyecto STEP , sino una instantánea en el tiempo, que seguirá evolucionando.
El Programa STEP tiene como objetivo demostrar una planta de energía de fusión lo más rápidamente posible, con operaciones previstas para 2040.

## Slide 5
3 - STEP Prototype Plant (SPP) - Configuración básica

## Slide 6
Primer muro supuesto (verde)
El conjunto de bobinas PF, con los signos de corriente, genera el Campo Poloidal PF
Las posiciones de las bobinas se han optimizado teniendo en cuenta:
Posición vertical máxima de las bobinas limitada por la altura de las bobinas TF, que generan el Campo Toroidal TF
distancias radiales y verticales mínimas entre bobinas y estructuras mecánicas,
posiciones radiales límite para la construcción supuesta de la máquina radial.
3 - STEP Prototype Plant (SPP) - Configuración básica ( cont .)

## Slide 7
Bobina | Posicionamiento | Funciones de la bobina
P3 | radialmente hacia afuera | genera un campo magnético vertical comprobar la posición radial del plasma
P4 | dentro del punto X | comprobar el punto X del núcleo y el estiramiento del plasma Mantiene una alta triangularidad durante la operación de superficie plana
P5 | Punto X exterior | Aumente la flexibilidad de configuración con “ desviadores ” alternativos equilibra la geometría magnética entre las extremidades del “ diversor ”
P6 | entre el exterior del “desviador” y la bobina TF | controla la pata exterior del “desviador” (trabajando en conjunto con P9)
P9 | entre el exterior del “divertor” y el núcleo | controla la pata exterior del “desviador” (trabajando junto con P6) protege el campo vertical permitiendo la formación de una geometría super-X
S1 |  | Bobina de optimización “ diversora ”
S2 |  | Bobina de optimización “ diversora ”
3 - STEP Prototype Plant (SPP) - Configuración básica ( cont .)
conjunto de bobinas de campo poloidal STEP propuesto

## Slide 8
En 1990, el Reino Unido fue pionero en el uso del primer Tokamak esférico operativo (llamado START).
En el caso de START, los científicos del Reino Unido demostraron un factor de ganancia ( Q ) de cuatro sobre los tokamaks convencionales.
El Proyecto STEP tiene como objetivo:
* Demostrar la viabilidad comercial de la fusión mediante la construcción de un prototipo de planta de energía de fusión en el Reino Unido que proporcione energía neta.
* Construir una industria de fundición líder a nivel mundial que admita múltiples tecnologías de fundición y sea capaz de exportar tecnología de fundición durante las próximas décadas.
4 - Hipótesis y ambición

## Slide 9
La evolución de la fidelidad del diseño se llevó a cabo a lo largo de un árbol de decisiones estructurado, donde la teoría sirve como guía visionaria.
Como un virus o patógeno en constante mutación, la búsqueda de una mayor fidelidad en el diseño introduce nuevas complejidades.
Estas complejidades de diseño actúan como adversarios dinámicos que requieren adaptación y resiliencia constantes.
5 - Descripción general del diseño conceptual : una cuestión de elecciones y compromisos

## Slide 10
Las siguientes conclusiones surgieron del programa UKAEA para diseñar un reactor de fusión productor de electricidad neta, el primero de su tipo, basado en el concepto de Tokamak esférico :
probablemente se requerirá una configuración apropiada del desviador para garantizar que las cargas de energía de escape sean manejables a escala de reactor comercial;
(ii) las microondas (en lugar de los rayos neutros o las ondas de radiofrecuencia) son más eficaces para el HCD externo (calentamiento y conducción de corriente);
(iii) triangularidad positiva (PT) y negativa triangularidad (NT)
Las formas de sección transversal de plasma con PT son preferibles a aquellas con NT, debido a los límites desfavorables en la presión de plasma normalizada (y, por lo tanto, en el rendimiento de la fusión) en el último caso.
(iv) los equilibrios con factor de seguridad “𝑞 > 2” en todo el plasma exhiben propiedades de estabilidad robustas;
6 - Quemadura de plasma

## Slide 11
(v) la presencia de partículas alfa (α) de fusión no necesariamente debe generar dificultades en términos de cargas de potencia inaceptables en los componentes orientados al plasma debido a perturbaciones del campo magnético;
vi) será necesario implementar un esquema complejo de mitigación para gestionar el riesgo de alteración del plasma, incluso si el sistema de control garantiza que tales eventos sean extremadamente raros;
(vii) el régimen de turbulencia en el plasma central será cualitativamente diferente al de cualquier dispositivo existente, y lleva los códigos de simulación actualmente disponibles a sus límites, tanto en términos de recursos computacionales como de modelos físicos;
(viii) existen grandes incertidumbres sobre cómo alcanzar condiciones en las que el confinamiento sea suficientemente bueno para generar electricidad neta y donde los ELM (*) sean inexistentes o estén presentes pero manejables.
(*) ELM  Modo ubicado en el borde del plasma. Oscilación de baja amplitud y pérdida de energía en el borde del plasma causada por la inestabilidad del MHD. Existen varios tipos que pueden ocurrir, algunos causando mayor pérdida de energía que otros.
6 - Quemadura de plasma ( cont .)

## Slide 12
El éxito del programa STEP del Reino Unido requiere un sistema de control de plasma sólido.
Este sistema debe guiar el plasma desde la fase de inicio hasta la fase de combustión, mantenerlo allí, producir la energía de fusión deseada durante el tiempo deseado y luego terminar el plasma de manera segura.
Esto debe realizarse en un entorno hostil con sensores limitados y sin sobrecargar los componentes orientados al plasma.
Los parámetros del plasma y el régimen operativo en el prototipo STEP serán muy diferentes a los de los tokamaks que operan actualmente.
Durante la combustión de fusión, el régimen de plasma en STEP se autoorganizará, lo que agregará más complicaciones al diseño del sistema de control de plasma.
7 - Sistema de control de plasma

## Slide 13
STEP requiere diseños de imanes de alto campo y, por lo tanto, adoptó el superconductor de alta temperatura (HTS) basado en REBCO (*) como su portador de corriente.
El HTS permite que las bobinas de campo toroidal (TF) sean reemplazables, lo que desbloquea el enfoque de mantenimiento vertical de STEP.
estructura entre bobinas preconceptual demuestra tensiones y deflexiones aceptables en condiciones de funcionamiento en estado estable y escenarios de falla preliminares, y las cargas se distribuyen para limitar la fuerza de tracción en la varilla TF central.
Por último, el HTS debe funcionar de manera confiable en un entorno de alta radiación y soportar altas fluencias de neutrones, garantizando una vida útil de los imanes comercialmente relevante. Los experimentos iniciales indican que la irradiación gamma instantánea del HTS no tiene un impacto negativo en la capacidad de transporte de corriente.
Se están llevando a cabo programas experimentales para irradiar en frío el HTS con fluencias relevantes para la fusión y para desarrollar un método que garantice la tolerancia a la irradiación de la cinta utilizando iones de oxígeno como análogo de neutrones.
(* Los superconductores REBCO ( óxido de cobre y bario de tierras raras) tienen el potencial de soportar campos magnéticos más fuertes que otros materiales superconductores.
8 - La jaula magnética

## Slide 14
La arquitectura STEP se desarrolló para permitir un enfoque de mantenimiento híbrido que utiliza puertos en el recipiente de vacío para una lista limitada de tareas que deben realizarse inmediatamente después del apagado y aberturas más grandes para simplificar y acelerar reparaciones importantes.
Los sistemas de manipulación robótica en instalaciones sin acceso humano evitarán que los trabajadores se expongan a los entornos más peligrosos.
Si bien el enfoque depende en gran medida de las tecnologías existentes, la escala y el entorno de STEP requerirán un desarrollo tecnológico significativo.
Se adoptó un enfoque de diseño integrado para equilibrar muchos factores en competencia e integrarse con los sistemas de interfaz, y se estableció un programa integral de desarrollo de tecnología para abordar el riesgo técnico e informar, verificar y validar el diseño del imán desmontable STEP.
9 - Desbloqueo de mantenimiento
Diseño STEP para el mantenimiento y construcción de juntas magnéticas de reensamblaje

## Slide 15
El plasma SPP (1) ejerce calor extremo, partículas y cargas estructurales sobre los componentes orientados al plasma (PFC) del desviador, los restrictores y las secciones interna y externa de la primera pared.
Los PFC (2) deben gestionar las cargas de calor y partículas y los requisitos más amplios de la planta de energía relacionados con la seguridad, la producción neta de energía, la reproducción de tritio y la disponibilidad de la planta.
se utilizó una metodología de diseño iterativo (“Decidir e Iterar”) para sincronizar un conjunto de decisiones priorizadas, dentro del programa de diseño conceptual iterativo y de ritmo rápido de toda la planta.
Estas incluyen soluciones PFC innovadoras, como un limitador discreto y un diseño de panel refrigerado por helio para aumentar la reproducción de tritio al tiempo que proporciona una cobertura suficiente y permite el reemplazo individual del limitador; la integración del primer muro exterior con la zona de cría para mejorar la autosuficiencia energética y la producción de energía; y el uso de agua pesada (D2O) dentro de la primera pared interna y desviadores de PFC ( Divertor ) para aumentar la reproducción de tritio dentro de la zona de reproducción externa.
(1) SPP - Escenario de plasma preferido para STEP
(2) PFC - Plasma-facing component
10 - Gestión del calor: Componentes en el interior del recipiente

## Slide 16
Incluirá cargas magnéticas, térmicas, mecánicas y ambientales mucho mayores que las observadas en las campañas conjuntas europeas Torus de la última década o las contempladas actualmente para ITER.
Aún más altas son las tasas de dosis máximas de neutrones de 10−6 desplazamientos por átomo por segundo a las que se espera que estén expuestos los materiales dentro del recipiente en STEP.
Por lo tanto, la baja activación y la alta resiliencia a la fluencia dominan la estrategia de materiales que respalda el programa STEP.
Este último cubre todo el ciclo de vida, desde composiciones seleccionadas y nuevos desarrollos microestructurales hasta modelos basados en irradiación y estrategias de final de vida útil.
Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades de I+D:
* Selección guiada de materiales en el espacio de compromiso energético de la planta;
acero estructural ferrítico -martensítico avanzado ;
El enfoque de modelado de mesoescala “Diseño por fundamentos” informa sobre algunas de las vías de mitigación de residuos destinadas a hacer que las operaciones de STEP sean lo más sostenibles posible .
11 - Desarrollo de materiales para centrales eléctricas utilizando la perspectiva del ciclo de vida

## Slide 17
Garantizar la autosuficiencia de combustible de tritio manteniendo al mismo tiempo un flujo de combustible continuo y de alta calidad al tokamak a través de un bajo inventario de tritio y un ciclo de combustible controlable es un desafío importante para el diseño de la planta STEP.
Se requiere un diseño de alimentación y escape eficaz y de alta calidad para mantener y controlar un plasma estable, mientras que se requiere suficiente combustible para evitar el agotamiento del suministro de tritio disponible.
Las preocupaciones acerca de la falta de disponibilidad de tritio que impide la importación continua de este mineral se contrarrestan con la reproducción, en la que los neutrones altamente energéticos de las reacciones de fusión del núcleo interactúan con átomos de litio suspendidos en la capa reproductora circundante para producir tritio.
La naturaleza compacta de STEP impide la integración de mantas reproductoras internas, lo que representa un desafío importante para el equipo de diseño, ya que busca garantizar que se produzca y se ponga a disposición más tritio del que se consume en el plasma central.
Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades de I+D:
La selección de tecnología específica y la arquitectura del sistema se han incorporado en un diseño conceptualizado y compatible con el ciclo del combustible y la manta reproductora de tritio.
12 - Proyecto de reposición sostenida y autosuficiencia de tritio

## Slide 18
* Discusiones sobre aspectos clave de la autosuficiencia energética
* Discusión sobre una propuesta de manta reproductora de litio líquido refrigerada por helio y posibles opciones tecnológicas para la extracción de tritio del litio.
* Visión general del modelado de procesos, destacando la contribución central de los diversos métodos de modelado empleados.
Las reflexiones sobre el borrador del diseño del ciclo del combustible presentado concluyen que aún se necesita un importante trabajo de desarrollo para lograr un diseño de ciclo del combustible de tritio continuo y superar los principales desafíos que plantea la gestión del tritio y el litio.
Las reflexiones sobre el diseño propuesto de la manta reproductora concluyen que, si bien siguen existiendo muchos riesgos y obstáculos importantes para lograr la autosuficiencia de combustible, se espera que se puedan lograr niveles significativos de reproducción con una configuración de tokamak esférico compacto.
Sin embargo, se reconoce que se necesitan más consideraciones para garantizar que la elección del litio líquido como medio de reproducción represente la ruta más simple hacia un diseño viable y viable.
12 - Proyecto de abastecimiento sostenido y autosuficiencia de tritio ( cont . )

## Slide 19
La central electrica Spherical Tokamak Prototype Plant (SPP) para generación de energía (STEP) será el primero de su tipo: su objetivo principal es exportar electricidad al sistema de transmisión eléctrica nacional ("red") por más de 100 MWe.
Como parte de un tema más amplio que aborda el diseño conceptual de STEP, pretendemos explorar cómo se generará energía eléctrica a partir de una fuente de calor tokamak esférica.
En consecuencia, se revisan las siguientes funciones clave de la infraestructura eléctrica del SPP.
* Refrigeración Tokamak : enfría el tokamak extrayendo energía térmica útil.
* Producción de energía : conversión de energía térmica en energía eléctrica (producción de energía).
* Gestión de la energía : Gestión de la distribución, almacenamiento y exportación de energía a nivel de sitio.
En cada uno de estos ámbitos se discutieron los alcances del proyecto, los desafíos y los espacios de solución.
Esto dio forma al diseño de la infraestructura eléctrica del SPP, lo que a su vez garantizó un diseño de planta centrado en las operaciones y el rendimiento.
Además, se ha demostrado que el SPP alcanzará su objetivo principal de generación neta de energía, lo que es posible gracias a una infraestructura energética única.
La confianza en la capacidad de generar energía neta se irá afinando a medida que el proyecto madure.
13 - Producir energía neta

## Slide 20
La fusión es inherentemente más segura que la fisión debido a la ausencia de reacciones nucleares en cadena.
Sin embargo, la operación de plantas de energía de fusión no estará exenta de riesgos.
Aún existirán numerosos riesgos que requerirán una gestión cuidadosa para construir, operar y, en última instancia, desmantelar de manera segura una planta de energía de fusión.
Por lo tanto, garantizar una demostración de seguridad sólida que cubra todos los riesgos radiológicos y no radiológicos es vital para la futura concesión de licencias y autorizaciones a las centrales de energía de fusión.
El caso de seguridad para la planta prototipo STEP se desarrollará de acuerdo con un conjunto de filosofías de seguridad, requisitos de seguridad funcional y principios de diseño de seguridad para garantizar que el proceso de producción del caso
14 - Seguridad: un enfoque proporcionado en una aplicación incierta

## Slide 21
El programa STEP es una iniciativa ambiciosa pero desafiante para diseñar y entregar un prototipo de planta de energía de fusión.
Es un programa de ritmo rápido y rápida evolución, que diseña un dispositivo único en un entorno VUCA (3), y las herramientas digitales juegan un papel fundamental en la gestión y navegación de este espacio. Lo digital ayuda a gestionar la complejidad y el enorme volumen de información.
Las técnicas avanzadas de modelado y simulación proporcionan una plataforma para que los diseñadores exploren diversos escenarios y refinen los diseños de manera iterativa, brindando información sobre la compleja interacción de requisitos, restricciones y factores de diseño en los dominios de la física, la tecnología y la ingeniería, y ayudando a la toma de decisiones informada en medio de las incertidumbres.
También proporciona un medio para generar confianza en nuevas soluciones científicas, tecnológicas y de ingeniería, ya que las pruebas integradas de precursores a gran escala son casi por definición imposibles.
La estrategia digital de STEP se basa en la visión de un gemelo digital de toda la planta.
Esto evolucionará a partir de la sombra digital actual de códigos y flujos de trabajo de arquitectura de sistemas complejos y estará respaldado por el desarrollo de capacidades en plasma, simulación de materiales e ingeniería, gestión de datos, control avanzado, ciberseguridad industrial, regulación, tecnologías digitales y disciplinas digitales relacionadas.
Estas capacidades ayudarán a abordar los desafíos clave de gestionar la complejidad y la cantidad de información, mejorar la confiabilidad y la solidez de la sombra digital actual y desarrollar una comprensión de su validez y desempeño.
VUCA: Modelo de gestión del entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo
15 - Digital: Acelerando el viaje

## Slide 22
Si bien no es posible, ni siquiera útil, realizar un análisis detallado y muy preciso de los costos del ciclo de vida durante la fase de diseño conceptual, esta fase de diseño inicial sigue siendo la fase más crítica del programa, donde el enfoque en los costos puede impulsar reducciones a largo plazo e impactar los costos del ciclo de vida a un alto nivel.
En consecuencia, se utilizan métodos de estimación apropiados para estos diseños en etapas iniciales y lecciones aprendidas de otras industrias para fundamentar las decisiones de diseño y garantizar que los costos sean parte del análisis general de opciones.
Por lo tanto, si bien la estimación del costo general del programa es demasiado inmadura para ser un indicador confiable de los costos finales del programa, se han realizado esfuerzos importantes para comprender los principales impulsores de costos y tomar medidas para que el diseño STEP sea lo más rentable posible.
16 - Optimización de costos del programa STEP

## Slide 23
Diseñar, ejecutar y gestionar un proyecto de infraestructura a gran escala es, en el mejor de los casos, un desafío.
prototipo de planta de energía (SPP) con Tokamak esférico para producción de energía (STEP), los desafíos han aumentado drásticamente. Además de ser un proyecto de infraestructura a gran escala, es un demostrador de tecnología de vanguardia y el primero en su tipo (FOAK) .
Los equipos de diseño trabajan en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde la tecnología emerge, madura y cambia constantemente.
STEP será diferente a cualquier otra planta eléctrica jamás construida y requerirá el desarrollo de nuevas tecnologías y capacidades, pero también un nuevo enfoque para la planificación y la maduración del diseño.
Al adoptar una visión holística del ciclo de vida de la ingeniería desde el principio, el programa estará mejor posicionado para ofrecer un SPP que sea adecuado para su propósito y pueda usarse para demostrar un camino hacia la máxima viabilidad comercial para plantas de energía posteriores.
Se examinarán los principales desafíos relacionados con el desarrollo de una planta de energía de fusión FOAK y se analizará en detalle cómo el equipo STEP está desarrollando las capacidades y la planificación necesarias para garantizar la entrega exitosa de la SPP.
17 - Maduración del diseño: Desafíos en la maduración de una planta de energía de fusión, la primera de su tipo

## Slide 24
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN